Nechte střechu pracovat

Slunce je energetickým zdrojem, který má neomezené využití, neposkytuje nám pouze světlo a teplo, ale lze ho využít i k výrobě elektrické energie. Fotovoltaický systém PREFA pomáhá sluneční energii správně zhodnotit a přeměnit. Obnovitelná energie ze solárních fotovoltaických článků snižuje emise CO2 a přispívá tak významně k ochraně životního prostředí.

Fotovoltaika je metoda výroby elektrické energie pomocí solárních panelů. Solární panel se skládá z tzv. článků, které jsou tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky a přeměňují sluneční energii na elektřinu. Fotovoltaické moduly PREFA mají vynikající kvalitu a dlouhou životnost. Při přeměně sluneční energie na elektrický proud dosahují vysoký energetický zisk díky inovativnímu speciálnímu sklu. Jsou stabilní, spolehlivé a odolávají těžkému mechanickému zatížení. Podle způsobu montáže rozlišujeme dva základní systémy – PREFA FOTOVOLTAIK PS.13 NADSTŘEŠNÍ a PREFA FOTOVOLTAIK PS.13 INTEGROVANÝ.

Pokud máte na domě již stávající střechu PREFA a chcete ji vylepšit o řešení orientované na úsporu a budoucnost, pak lze zvolit nadstřešní fotovoltaický systém PREFA PS.13. Systém je namontovaný přímo na střeše pomocí solárního upevňovacího systému pro uchycení na různé typy střešních krytin PREFA. Rozměry modulu jsou 1620 x 992 x 46 mm (d x š x v). Záruka na materiál montážního systému je 40 let a záruka na výkon je 25 let. Nadstřešní moduly díky inovativnímu speciálnímu sklu a spodnímu odvětrávání přinášejí vyšší energetický zisk a neruší estetický dojem. Jsou vysoce stabilní a spolehlivé pro mechanické zatížení do 800 kg/m2 (do 8000 Pa).

Pro ty, kteří staví dům nebo rekonstruují starou střechu na domě, je vhodný integrovaný fotovoltaický systém PREFA PS.13, který se montuje přímo do střechy. Fotovoltaické moduly nahrazují část střešní krytiny s osvědčenou kvalitou PREFA. Rozměr jednotlivých modulů je 1496 mm délka, 983 šířka a 6 mm výška. Záruka na výkon je rovněž 25 let. Zadní skleněná strana má navíc vysokou požární odolnost. Mechanické zatížení u tohoto modulu může dosáhnout přes 700 kg/ m2 (do 7700 Pa).

Před realizací prvního nebo druhého projektu je dobré si rozmyslet, za jakým účelem chceme energii z fotovoltaických modulů využívat. Na výběr jsou prakticky dvě možnosti. První je, že veškerá vyrobená elektrická energie z vašeho solárního systému bude odebrána do distribuční sítě (zde je výkupní cena pro rok 2013 cca 3,41 Kč/kWh). Druhou je varianta, tzv. „Zelený bonus“, kdy můžete část energie využít pro své potřeby a do distribuční sítě dodávat pouze přebytky energie, kterou sami nevyužijete (u zeleného bonusu je cena pro rok 2013 2,86 Kč/kWh).

S fotovoltaickými produkty PREFA pokryjete již na 34 m2 průměrnou roční spotřebu čtyřčlenné rodiny (5 kWp výkonu). Zvláště v době, kdy ceny oleje, plynu a dalších fosilních paliv jsou vystaveny cenovým výkyvům, je důvod proč zvolit právě toto řešení. A na co byste neměli zapomenout? Aby byla splněna všechna potřebná povolení a abyste nezapomněli na některý z potřebných dokumentů, je lepší obrátit se na renomovanou společnost, která je schopna klientovi doporučit konkrétní systém fotovoltaických článků i zajistit komplexní řešení na klíč. „Pokud nejste legislativními experty, mohli byste na ledascos zapomenout. Každá důvěryhodná firma za vás nejenom celý systém vyprojektuje, zrealizuje, ale vyřídí i potřebnou žádost o připojení, žádost o licenci a také zajistí veškeré revizní zprávy, zrealizuje zkušební provoz a finální spuštění systému,“ dodává Jan Bartakovics ze společnosti Prefa Aluminiumprodukte, která se střešním solárním systémem zabývá již řadu let.

Tabulka názorně zobrazuje návratnost vložených investic do fotovoltaického systému  PREFA PS.13.

| Orientační přehled nákladů a výnosů fotovoltaického systému PREFA fotovoltaik PS.13 u objektu s rozlohou cca 150 m2 a instalovaným výkonem elektrárny 5 kWp. |
| --- |
| Náklady: |  |  |
| Pořizovací náklady na elektrárnu s výkonem 5 kWp (5 x 47 000) včetně práce | 235 000 Kč |
| Výnosy: |  |  |
| Roční zisk z 5 kWp na střeše objektu (5x 930 kWh) | 4650 kWh |
| Roční zisk v režimu zelný bonus za vyrobenou energii (2,86 Kč za 1 kWh) | 13 299 Kč |
| Roční úspora energie v rámci objektu 30 % (30 % z 4650 kWh) | 1395 kWh |
| Roční úspora nakoupené energie (1395 kWh x 5 Kč) | 6975 Kč |
| Ročně získané a ušetřené prostředky (zelený bonus + úspora energie) | 20 274 Kč |
| Získané a ušetřené prostředky za 20 let provozu | 405 480 Kč |
| Celkový zisk za 20 let, po odečtení pořizovacích nákladů na elektrárnu | 170 480 Kč |

______________________________________________________________________

Hliníkové produkty PREFA GmbH si za posledních 60 let udělaly jméno v celé Evropě, díky svému rozvoji, produkci a prodeji střech a fasádních systémů z hliníku. PREFA je v současnosti úspěšně zastoupena na trhu v 16 evropských zemích, sídlo firmy je v Marktl/Lilienfeld (Dolní Rakousko). Skupina PREFA zaměstnává 330 pracovníků. PREFA je část skupiny podniků průmyslového celku Dr. Cornelius Grupp, který po celém světě zaměstnává více než 5000 zaměstnanců na více než 30 místech.

Pro více informací se prosím obracejte na:

Ing. Jakub Nepraš	Ing. Kristian Hanko

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.	MediaTrust Communications spol. s r. o.

K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice	Kodaňská 46, 100 00 Praha 10

T: +420 234 496 501	T: +420 234 066 208

E: jakub.nepras@prefa.com	E: khanko@mediatrust.cz

www.prefa.com	www.mediatrust.cz